EPL 1125 – EPL 1135 –EPL 1145 Tip Plastik Asit Pompası

Plastik asit pompası özellikleri

- Küçük, hafif tasarım

- Kullanımı bakım ve onarımı kolay

- Ucuz maliyetli, verimi yüksek

- Kapalı fanlı, Özel dizayn edilmiş karbon grafit,viton, silisyum salmastra

- Motora direkt bağlantılı.

- Tek kademeli, yatay konumlanmalı

- -20 C den + 80 dereceye kadar akışkan dayanımlı

| Parametre | EPL 1155 | EPL1175 | EPL1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor gücü (kW) | 3 | 4 | 5,5 |
| Motor Devri (d/d) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Giriş-Çıkış (mm) | 65-50 | 65-50 | 75-65 |
| Çalışma voltajı (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Motor Verimi % | 82 | 83 | 85 |
| Pompa ağırlığı (kg) |  |  |  |

POMPA BOYUTLARI

| Model | Boyutlar |
| --- | --- |
|  | De | Db | L | H | H1 | H1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 |
| EPL 1155 | 50 | 40 | 475 | 275 | 170 | 105 | 175 | 155 | 179 | 235 | 260 | 240 |
| EPL 1175 | 65 | 50 | 475 | 275 | 170 | 105 | 175 | 155 | 175 | 235 | 260 | 245 |
| EPL 1200 | 75 | 65 | 475 | 280 | 170 | 110 | 175 | 160 | 175 | 235 | 260 | 250 |